## Slide 1
PULL PRODUCTION
นาย คมกริช จันทรเสนา 503040811-5
นาย สิณัฐ กุลสุทธิไชย 513041133-9

## Slide 2: What is the Pull Production?
การผลิตแบบดึงมี 2 มุมมอง
Pull Production
2. ในการควบคุมวัสดุ
เบิกสินค้าคงคลังตามความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง
มุมมองของการผลิตแบบดึง
1. ในการผลิต
การผลิตชิ้นงานตาม ความต้องการของผู้บริโภค
Downstream User

## Slide 3: Pull Production
* ลูกค้าคือคนปล่อยสัญญาณกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการเบิกวัสดุ
* การผลิตจะเริ่มต้นจากลูกค้าภายนอก (External customer)
* มีการกระตุ้นส่งสัญญาณตลอดทางย้อนหลังกลับไปตามกระบวนการผลิต
Pull System

## Slide 4: Comparison
การเปรียบเทียบระหว่างการผลิตแบบผลักกับแบบดึง
ผลิตคราวละมากๆ
มีวัสดุคงคลังสูง
เกิดความสูญเปล่ามาก
การผลิตยึดตามการพยากรณ์
ผลิตคราวละน้อยๆ
มีวัสดุคงคลังน้อย
เกิดความสูญเปล่าน้อย
การผลิตจะผลิตตามความต้องการของลูกค้า

## Slide 5: Pull Production
ตระหนักในเรื่องความสูญเปล่า
การทำงานเป็นทีมเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่างๆ
ควรมีการวัดสมรรถนะของกระบวนการ
การจัดระเบียบตามหลักการ 5 ส.
พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้ทำงานได้หลากหลายด้าน
Waste
Teamwork
KPI
5S
Multi. Skill
สิ่งที่ต้องมีมาก่อน สำหรับระบบการผลิตแบบดึง
ก่อนจะนำระบบดึงมาใช้ คุณจะต้องมั่นใจแล้วว่ามีทักษะและสิ่งต่างๆ ดังนี้

## Slide 6: Production Control
ระบบเอกสาร
รวมถึงกระบวนการวางแผน การจัดระบบสื่อสาร และการจัดการโรงงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มองเห็นได้ยาก
ระบบกายภาพ
รวมถึงอุปกรณ์ ผังโรงงาน วิธีการขนถ่าย วิธีการผลิต และปัจจัยด้านอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย
Equipment – based
System
Information – based
System
ระบบจัดการการผลิตคืออะไร?
ระบบจัดการการผลิตคือการสร้างและการสั่งการ และโรงงานก็คือองค์กรซึ่งมีชีวิตที่มีกลไกทั้งเชิงข้อมูลสารสนเทศและเชิงอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนให้สินค้ามีการไหลไปยังลูกค้าได้

## Slide 7: Lead Time
เวลานำ มีความสำคัญอย่างไร?
ถ้าเราพิจารณาถึงปัญหาที่เกี่ยวกับเวลานำของผลิตภัณฑ์แล้วละก็ การจัดการผลิตทั้ง 2 มุมมองนั้นก็จะต้องกลายมาเป็นจุดสนใจ ซึ่งเวลานำของผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วยแผนการผลิตและจบลงด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์
เวลานำด้านเอกสาร |  |  |  | เวลานำด้านกายภาพ |  | 
เสนอแผนการผลิต | แผนการผลิต | จัดทำแผนการผลิตขั้นสุดท้าย | ประชุมวางแผน ของฝ่ายการผลิตและฝ่ายขาย | เวลานำในการจัดหา | เวลานำในการดำเนินการผลิต | เวลานำในการจัดส่ง
การวางแผนการขาย
คำสั่งซื้อไปยังผู้จัดส่งวัตถุดิบ
ส่งมอบชิ้นส่วน
จัดส่งผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะเห็นว่า เวลานำด้านเอกสารมากว่าเวลานำด้านกายภาพ

## Slide 8
“การผลิตแบบดึง” ส่งผลอย่างไรต่อเวลานำ ?
การผลิตแบบดึงนั้นเป็นระบบตลาดเป็นผู้กำหนด ตัวส่งสัญญาณกระตุ้นจะไม่ใช่การมาถึงของวัสดุละชิ้นส่วนที่ยึดตาม “การพยากรณ์ ความต้องการ” ของลูกค้าอีกต่อไป แต่กลับเป็น “คำสั่งซื้อ” ของลูกค้าเอง
Lead Time
เวลานำของลูกค้า
เวลานำในการผลิต
เวลานำในการขนส่ง
ลูกค้า
ลูกค้า
เวลานำในการผลิต
เวลานำของลูกค้า
เก็บรักษา
เวลานำในการขนส่ง
การผลิตแบบดึง
การผลิตแบบผลัก

## Slide 9: Inventory
ปัญหาที่มาพร้อมกับสต๊อกและการผลิตที่มากเกินไป

## Slide 10: 5 ขั้นตอนสู่การผลิตแบบดึง
ขั้นตอน1
ขั้นตอน 2
ขั้นตอน 3
ขั้นตอน 4
ขั้นตอน 5
ออกแบบเซลล์การผลิต
ระบุกระบวนการในปัจจุบัน
จัดวางอุปกรณ์ไว้รวมกันตามลำดับ
ริเริ่มระบบคัมบัง
เปลี่ยนไปสู่การไหลแบบทีละขั้น

## Slide 11: Takt Time
กุญแจสู่การวางแผนประจำวันคือการหา Takt Time
คือ อัตราที่ต้องผลิตสินค้าเพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การผลิตนั้นสอดคล้องกันกับปริมาณความต้องการสินค้าของตลาด
สูตรการคำนวณ
Takt Time = จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน
ยอดผลิตที่ต้องการต่อวัน
ยอดผลิตที่ต้องการต่อวัน = ยอดผลิตที่ต้องการต่อเดือน
จำนวนวันทำงานต่อเดือน

## Slide 12: Kanban
Chapter4
ระบบคัมบังจะใช้บัตรและสัญญาณที่มองเห็นได้ด้วยสายตา(Visual Signal) อื่นๆ เพื่อควบคุมการไหลและการผลิตของวัสดุ

## Slide 13: Kanban
ลดจำนวนคัมบัง
ลงตลอดเวลา
กระบวนการปลายทางเบิกสิ้นค้า
จากกระบวนการต้นทาง
Law
มีการจัดทำการ
ปรับเรียบการผลิต
กฎการผลิตแบบดึงด้วยคัมบัง
กระบวนการที่อยู่ต้นทาง
ผลิตเฉพาะสิ่งที่ถูกเบิก
ทุกกระบวนการส่งเฉพาะสินค้า
ที่ไม่มีความบกพร่อง 100%
คัมบังต้องติด
ไปกับชิ้นส่วนเสมอ

## Slide 14: การวิเคราะห์การผลิตแบบดึง
ต้นทางก่อนที่จะมาสู่คุณอาจจะเป็นกระบวนการที่อยู่ก่อนหน้า หรืออาจจะเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบ หรือจุดประกอบย่อยก็ได้
คุณจะดึงวัสดุจากกระบวนการที่ต้นทางเฉพาะเวลาที่ต้องการเพื่อมาเติมสิ่งที่ได้ใช้งานไปในการผลิตชิ้นงาน
คุณจะดึงเมื่อไร?
คุณจะดึงมาจากที่ไหน?
“ ฉันจะไม่ผลิตจนกว่าจะได้รับสัญญาณ! ”

## Slide 15: การวิเคราะห์การผลิตแบบดึง
คุณจะเบิกฉะเพราะสิ่งที่คุณต้องการเพื่อไปทำให้การปฏิบัติการของคุณสมบูรณ์เท่านั้น แต่อะไรก็ตามที่คุณไปดึงจะต้องมีคัมบังเบิกรวมอยู่ด้วย
คุณจะดึงอะไร?
คุณจะผลิตเพียงเพื่อ “เติม” สิ่งที่ถูกเบิกไปจากกระบวนการทำงานของคุณเท่านั้น
คุณจะผลิตอะไร?

## Slide 16: ข้อกำหนด 7 ประการของการไหล
จัดเรียงกระบวนการและเครื่องจักรตามลำดับการผลิต
ใช้เครื่องจักรที่มีขนาดเล็กลง และเฉพาะทางมากขึ้น
จัดทำการไหลแบบทีละชิ้น
สร้างจังหวะของกระบวนการให้สอดคล้องกันตามความต้องการของลูกค้า
ใช้วิธีการควบคุมหลากหลายกระบวนการ
ฝึกอบรมทักษะ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่หลากหลาย
เปลี่ยนการทำงานจากนั่งเป็นยืน เพื่อความคล่องตัว
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 17: Pull System
วิธีการบรรทุก
บรรทุกผลิตภัณฑ์ผสมกันตามลำดับการส่งมอบ
วางแผนเส้นทาง
วางแผนเส้นทางที่ส่งของ
เพื่อให้คุ้มค่า รวดเร็ว
ความถี่ในการส่งมอบ
เพิ่มจำนวนครั้งความถี่ในการส่ง แต่ลดจำนวนชิ้นในการส่งแต่ละครั้งลง
สะดวกและง่ายต่อการขนส่ง และใกล้จุดใช้ง่าย
จัดภาชนะบรรจุให้มองเห็นได้ชัดเจน
ใช้เทคนิคการจัดเก็บ
แบบเข้า-ออกก่อน
การเปลี่ยนการขนส่ง
การเปลี่ยนสถานที่ส่งมอบ

## Slide 18: สิ่งที่ท้าทาย แนวคิด และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
ตรวจสอบการผลิตในสายการผลิตทุกวัน
และกำจัดอุปสรรคที่พบ
ปรับการวัดสมรรถนะให้เข้ากับ
การดำเนินงาน
พฤติกรรมพื้นฐานคือ
“ผลิตเมื่อได้รับสัญญาณ”
มีทรัพยากรสำหรับการฝึกอบรม
วิธีการใหม่ๆ
การปรับปรุงต้องไม่ลงทุนสูง
แต่ต้องมีการจัดสรรเวลา
ผู้นำทุกระดับต้องมีความมุ่งมั่น
แนวทางสำเร็จ
เมื่อคุณได้นำระบบการผลิตแบบดึงมาใช้
โปรดจำไว้ว่าเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญ

## Slide 19: Water Beetle และ Milk Run
Water Beetle มาจากชื่อที่เรียกว่าแมลง เหนี่ยง
ใช้เรียก (conveyer)พนักงานที่จัดส่งชิ้นส่วนให้พนักงานอื่นในเซลล์หรือสายการผลิต
- ประโยชน์
Milk Run (เส้นทางวิ่งวน)คือชื่อที่ใช้เรียกเส้นทางที่ Water Beetle ใช้นการจัดส่งหรือรับชิ้นงาน

## Slide 20
5ระยะของการประยุกต์ใช้ระบบดึง

## Slide 21: ระยะที่ 1 การตัดสินใจนำระบบดึงมาใช้
- พิจารณาข้อดีของระบบดึงในโรงงานผลิตของคุณ
- พิจารณาสถานะของกิจกรรมการปรับปรุงในโรงงานผลิต เช่น
5ส , การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว , อบรมคนงาน , แรงงานในโรงงานให้การสนับสนุนหรือไม่

## Slide 22: ระยะที่ 2
การทำความเข้าใจและการเตรียมตัวสำหรับระบบดึง
- ระบุสายธารคุณค่าของกระบวนการผลิตของคุณ
- เวลานำสำหรับแต่ละกระบวนการผลิตของคุณเป็นเท่าไร
- เวลาที่ใช้ขนส่งในกระบวนการผลิตและระยะทางเป็นเท่าไร
- เวลาที่ใช้ขนส่งในจุดปฏิบัติการผลิตและระยะทางเป็นเท่าไร
- จุดจัดเก็บในแต่ละกระบวนการอยู่ที่ไหนบ้าง

## Slide 23: ระยะที่ 2 (ต่อ)
- เวลาที่อยู่ในจุดจัดเก็บคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเวลานำ
- สินค้าคงคลังคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของคุณและคุณถือสินค้าคงคลังไว้เป็นเวลานานแค่ไหน
- ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุไปเท่าไร

## Slide 24: ระยะที่ 3
การนำการผลิตแบบดึงมาประยุกต์ใช้
- จัดทำโครงสร้างพื้นฐานของการปรับปรุงแบบเป็นทางการ
- ระบุกระบวนการผลิตในปัจจุบัน
- จัดวางอุปกรณ์ไว้รวมกัน
- ออกแบบเซลล์การผลิต
- ริเริ่มระบบคัมบัง

## Slide 25: ระยะที่ 3 (ต่อ)
- เปลี่ยนไปสู่การไหลแบบทีละชิ้น
- ทำให้กระบวนการบรรลุสู่การผลิตแบบปรับเรียบ
- ทำให้กระบวนการเกิดความสมดุลในสายการผลิต

## Slide 26: ระยะที่ 4 การจัดการระบบดึง
- ปฏิบัติตามกฎการผลิตแบบดึง
- ฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่เกี่ยวกับกฎ และการปรับปรุบระบบคัมบังอย่างต่อเนื่อง
- ติดตั้งระบบดึงแบบ 2 ขั้นตอน

## Slide 27: ระยะที่ 5
การขยายผลการผลิตแบบดึง
- จัดทำการผลิตแบบไหลทีละชิ้น
- ขยายระบบดึงไปสู่ผู้จัดส่งวัตถุดิบของคุณ
- เข้าร่วมกระบวนการการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นการรับประกันความสำเร็จ

## Slide 28
Q&A

## Slide 29
Thank You !